Prüfprotokoll UZ 34

Büroarbeitsstühle und Bürostühle

Version 7.0
Ausgabe vom 1. Jänner 2020

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. 
Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen.
Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Bitte senden Sie das elektronisch gefertigte Prüfprotokoll mit Stempel und Unterschrift an den VKI

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte 1:      	
Produktionsstätte 2:      	
Produktionsstätte 3:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten:  (bitte ankreuzen)

Erstprüfung:

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

Produktänderung:

Hat sich das Produkt (z.B. Rezeptur, Verpackung, Deklaration,...) seit dem letzten Gutachten geändert, muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

# Produkt und Probenahme

Beim beantragten Produkt handelt es sich um:

Büroarbeitsstuhl, Definition gemäß ÖNORM EN 1335-1

Bürostuhl, Definition in Anlehnung an ÖNORM A 1600 Teil 1

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probenahme:

Datum der Probennahme:

Beschreibung der Probennahme:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

## Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Alle eingesetzten Stoffe bzw. Zubereitungen sind in Tabelle 4 im Anhang des Prüfprotokolls einzutragen.
Diese Tabelle kann auf Wunsch des Zeichennutzers beim Gutachter verbleiben.

Sofern Stoffe verwendet werden, die gemäß Tabelle 1 gekennzeichnet sind, müssen diese in Tabelle 2 eingetragen werden.

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung ihr(e) Gefährlichkeitsmerkmal(e) verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. 
Der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals muss jedoch plausibel dargestellt werden.

Tabelle 1: maximale Einsatzkonzentrationen für Stoffe mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen

| Annex VI der Stoffrichtlinie | CLP-Verordnung | Grenzwert in Massen% * |
| --- | --- | --- |
| sehr giftig R26, R27, R28 R39/26, R39/27, R39/28 | H300, H310, H330 H370 | 0,1 |
| giftig R23, R24, R25 R39/23, R39/24, R39/25 R48/23, R48/24, R48/25 | H301, H331, H311 H370 H372 | 0,1 |
| krebserzeugend | Karzinogenität |  |
| Kat.1, 2: R45, R49 | Kat. 1A, 1B: H350, H350i | 0,1 |
| Kat. 3: R40 | Kat.2: H351 | 1,0 |
| erbgutverändernd | Keimzellmutagenität |  |
| Kat. 1, 2: R46 | Kat. 1A, 1B: H340 | 0,1 |
| Kat. 3: R68 | Kat.2: H341 | 1,0 |
| fortpflanzungsgefährdend | Reproduktionstoxizität |  |
| Kat.1, 2: R60, R61 | Kat. 1A, 1B: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df | 0,1 |
| Kat.3: R62, R63 | Kat.2: H361f, H361d, H361fd | 1,0 |
| Zusatz Laktation: R64 | reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation: H362 | 1,0 |
| umweltgefährlich | Umweltgefahren |  |
| R50 | akut gewässergefährdend: H400 | 1,0 |
| R50/53 | chronisch gewässergefährdend Kat. 1: H410 | 1,0 |
| R51/53 | Kat. 2: H411 | 1,0 |
| R59 | die Ozonschicht schädigend: EUH 059. | 0,1 |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII) | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |
| * Die maximalen Einsatzmengen orientieren sich an jenen Konzentrationen, ab denen die Stoffe im Sicherheitsdatenblatt genannt werden müssen. Wurde in der der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, so gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. Ausgenommen sind jene für „umweltgefährlich“, hier gelten die der Tabelle angegebenen Grenzwerte. |

Tabelle 2: kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

| Handelsname | Chem. Bezeichnung | CAS-Nummer | Stoffeinstufung | SIDAT-Beilage Nr. | Massen% im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind für alle eingesetzten Stoffe 
Gemische und Zubereitungen (Vorprodukte) dem Gutachten in 
deutscher oder englischer Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

## Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Alle zur Fertigung des Stuhls eingesetzten Materialien und deren Massen sind getrennt nach Hauptsystemteilen in Tabelle 3 im Anhang einzutragen.

Die Gesamtmasse des Stuhls beträgt       kg.

Der Anteil an Nichtmetallen beträgt       kg, das entspricht       Massen%

Sind mindestens 50 Massen% der Nichtmetallteile auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe bzw. auf Basis von Sekundärrohstoffen?	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

### Metalle und Nichtmetalle

Kommen ausschließlich Eisen, Stahl
Aluminium oder Aluminiumlegierungen zum Einsatz?	 ja	 nein

Beträgt der Anteil an Sekundäraluminium mindestens 30 Massen%?	 ja	 nein

Nachweis durch Bestätigung des Rohstoffherstellers bzw. Vertreibers
in Beilage Nr.:

Angewandte(s) Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Systemteilen aus Eisen oder Stahl:

polieren
	Pulverlackbeschichtung
	galvanisieren

Angewandte(s) Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Systemteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen:

polieren
	Pulverlackbeschichtung (bei Mechanikteilen)

### Kunststoffe

Werden maximal 4 kg  Kunststoff eingesetzt?	 ja	 nein

Überschreitet der Kunststoffanteil 50 Massen% des 
Gesamtprodukts?	 ja	 nein

Sind alle Kunststoffteile mit einem Gewicht ( 50 g und einer 
Fläche ( 4 cm² gemäß ÖNORM EN ISO 11469 in 
Verbindung mit ÖNORM EN ISO 1043-1 gekennzeichnet?	 ja	 nein

Nachstehende Kunststoffe werden im Stuhl eingesetzt bzw. eingebaut:

Polypropylen	 ja	 nein

Poloethylen	 ja	 nein

Polyamide	 ja	 nein

Polyurethan (PU)	 ja	 nein

sind Weichschaumteile aus PU frei von H-FCKW, FCKW oder FKW?	 ja	 nein

sind Hartschaumteile aus PU frei von FCKW oder H-FCKW?	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

### Holz und Holzwerkstoffe

Die eingesetzten Holzarten (ausgenommen Holzspanplatten und Holzfaserplatten) sind in Tabelle 3 einzutragen.

Tabelle 3 eingesetzte Holzarten

| Hauptsystemteil | Holzart |
| --- | --- |

Die eingesetzten Hölzer entsprechen dem Washingtoner 
Artenschutzabkommen	 ja	 nein

Die eingesetzten Hölzer entsprechen den Bestimmungen der 
EU-Verordnung Nr. 338/1997	 ja	 nein

### Bezugsmaterialien

Werden Farbstoffe auf Basis von Cadmium, Chrom6+, Quecksilber,
Blei oder deren Verbindungen verwendet?	 ja	 nein

Werden Azo-Farbstoffe, die im Anhang III der GrenzwerteVO 
unter A, B oder C angeführt sind, eingesetzt?	 ja	 nein

Kommen halogenierte Flammschutzmittel zum Einsatz?	 ja	 nein

Wird chromgegerbtes Leder verwendet?	 ja	 nein

Werden halogenierte synthetische Bezugsmaterialien eingesetzt?	 ja	 nein

Nachweise gemäß Richtlinien-Anforderung siehe Beilage Nr.:

### Polsterung

Die Polstermaterialen sind ausschließlich aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt?	 ja	 nein

Sind synthetische Weichschäume frei von H-FCKW, FCKW oder FKW?	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

### Beschichtungsstoffe

Sind die Beschichtungsstoffe frei von den Schwermetallen Cadmium,
Chrom6+, Quecksilber, Blei oder deren Verbindungen?	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

Beträgt der Anteil an organischem Lösungsmittel maximal 10 Massen%
des Beschichtungsstoffes	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

## Produktion

Die Einhaltung und Nachweise unten angeführter Anforderungen sind vom Antragsteller für alle Produktionsstätten zu erbringen an denen folgende Fertigungsschritte der Hauptsystemteile vorgenommen werden:

- Schäumung von Kunststoffformteilen

- Oberflächenbehandlung und -beschichtung

- Fertigstellung des Produkts

Existiert für jeden Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung?	 ja	 nein

Sind alle Produktionsstätten nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert?	 ja	 nein

Anmerkungen bzw. Nachweise siehe Beilage Nr.:

wenn nein, 
sind folgende Nachweise notwendig:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden
siehe Beilage Nr.:

- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) ist vorhanden	 ja	 nein

- AWK siehe Beilage Nr.:

### Oberflächenbehandlung von Holzteilen

Werden Holzteile oberflächenbehandelt?	 ja	 nein

Werden aus dem dabei entstehenden Overspray mindestens 50%
des Festkörperanteils zurückgewonnen?	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

## Verpackung

Hat sich die Verpackung seit dem letzten Gutachten geändert?	 ja	nein

Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen?	 ja	 nein

Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet? 	 ja	 nein

Beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (ARA, RESY, etc.)?	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

# Konstruktive Anforderungen

Können die einzelnen Materialen sortenrein voneinander
getrennt werden?	 ja	 nein

Werden unterschiedliche Materialien in der Rückenlehne verklebt?	 ja	 nein

wenn ja, 
Begründung

Kommen weitere Verbundmaterialien zum Einsatz?	 ja	 nein

Ist der Stuhl ist so gestaltet, dass einzelne Systemteile
einfach ausgetauscht werden können?	 ja	 nein

Ersatzteilgarantie des Herstellers für mindestens 10 Jahre siehe
Beilage Nr.:

# Entsorgung der Stühle

Der Hersteller bzw. Vertreiber verpflichtet sich zur Rücknahme seiner Umweltzeichenprodukte?	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

# Sicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsanforderungen

## Allgemeine Anforderungen

Wird zur Höhenverstellung eine Gasfeder eingesetzt?	 ja	 nein

wenn ja,
entspricht diese den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen?	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

Werden bei der Prüfung textiler Bezugsmaterialien (Martindale Verfahren) 
30.000 Scheuertouren ohne Probenzerstörung erreicht?	 ja	 nein

Prüfbericht gemäß ÖNORM EN ISO 12947-2 siehe Beilage Nr.:

## Büroarbeitsstühle

Erfüllen Büroarbeitsstühle alle in der ÖNORM EN 1335-2 gestellten Sicherheitsanforderungen?	 ja	 nein

Erfolgte die Prüfung gemäß der in ÖNORM EN 1335-3 gestellten
Kriterien?	 ja	 nein

wenn nein,
Angabe der Prüfnorm

Der Prüfbericht ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

## Bürostühle

Erfüllen Bürostühle alle in der ÖNORM A 1610 Teil 5 
gestellten Materialanforderungen?	 ja	 nein

Erfolgte die Prüfung gemäß der in der ÖNORM A 1605 Teil 5 
gestellten Kriterien?	 ja	 nein

wenn nein,
Angabe der Prüfnorm

Der Prüfbericht ist dem Gutachten beigelegt	 ja	 nein

# Ergonomische Anforderungen

Diese Anforderungen gelten nur für Bürodrehstühle.

## Allgemeine Anforderungen

Sind die Sitz- und Rückenlehnen gepolstert?	 ja	 nein

Sind die Rollen dem jeweiligen Bodenbelag 
entsprechend leicht und schnell einsetzbar?	 ja	 nein

Entspricht das Bremsverhalten den Sicherheitsanforderungen
gemäß den einschlägigen Normen?	 ja	 nein

Werden Stöße in jeder Höheneinstellung, vor allem 
in der untersten Sitzposition, federnd abgefangen?	 ja	 nein

## Verstellbarkeit

Sind alle Verstellmechanismen möglichst selbsterklärend und ohne
großen Kraftaufwand in der Sitzposition bedienbar?	 ja	 nein

Ist die Sitzflächenhöhe verstellbar?	 ja	 nein

Sind Einstellvorrichtungen im Bereich der Rückenlehne vorhanden, 
die eine gute Abstützung unterschiedlich großer Personen im Brust- 
und Lendenwirbelbereich ermöglichen?	 ja	 nein

## Armlehnen

Sind Armstützen vorhanden?	 ja	 nein

wenn nein
ist die Möglichkeit einer Nachrüstung gegeben?	 ja	 nein

## Materialeigenschaften

Sind Polsterung und Bezugsstoffe hinreichend luft- und
wasserdampfdurchlässig?	 ja	 nein

Ist der Stuhl so gestaltet, dass eine rutschsichere Sitzposition ein
genommen werden kann, die eine volle Ausnutzung der Sitzfläche initiiert?	 ja	 nein

## Information über „richtiges“ Sitzen

Ein Informationsblatt über „richtiges Sitzen“ ist dem Stuhl beigelegt	 ja	 nein

Informationsblatt „richtiges Sitzen“ siehe Beilage/Seite Nr.:

## Dynamisches Sitzprinzip

Ist die Sesselkonstruktion so ausgeführt, dass dynamisches Sitzen
gefördert wird?	 ja	 nein

Ermöglicht die Konstruktion der Rückenlehne bei jeder Oberkörper-
position eine adäquate Abstützung im Lendenwirbelbereich?	 ja	 nein

Ist die Lendenbauschwölbung höhenverstellbar?	 ja	 nein

Ist die Federkraft der Neigungsmechanik auf das 
Körpergewicht einstellbar?	 ja	 nein

# Deklaration

Alle Angaben der Deklaration entsprechen den Vorgaben
der jeweiligen Normen	 ja	 nein

Ist am Stuhl eine dauerhafte Kontaktadresse für Service und 
Rücknahme des Produktes angebracht?	 ja	 nein

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt      	
vollinhaltlich der Richtlinie „Büroarbeitsstühle und Bürostühle“, 
Ausgabe vom 1. Jänner 2020, entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

Bitte senden Sie in ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift an den VKI.

Tabelle 4: Angaben zu den eingesetzten Stoffen und Materialien

| Hauptsystemteil | Material | nachwachsender Rohstoff | Sekundärrohstoff | Masse in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fußteil (Gestell, Drehkreuz, Teleskop) |  |  |  |  |
| Sitz (Sitzschale, Sitzplatte, Polsterung) |  |  |  |  |

Fortsetzung Tabelle 4: Angaben zu den eingesetzten Stoffen und Materialien

| Hauptsystemteil | Material | nachwachsender Rohstoff | Sekundärrohstoff | Masse in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rückenlehne |  |  |  |  |
| Armlehne |  |  |  |  |
| Stoffe und Bezüge |  |  |  |  |
| Mechanik |  |  |  |  |

# Footnotes

die aktuelle Liste der Kandidatenstoffe kann hier abgerufen werden:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Bei Einsatz von Kunststoffen mit Recyclinganteil ist zur Ermittlung der Masse nur der Primäranteil heranzuziehen

ausgenommen bei Drehstühlen für Labors, Werkstätten und dergleichen

ausgenommen Bedienteil für die Rückstellkraft der Rückenlehne

Höhenverstellung der Rückenlehne oder Verstellung des Lendenwulstes im Bereich des Ackerboom-Knicks

z.B. durch entsprechende Polsterung, Bezugsstoff oder Sitzflächenneigung

Genaue Produktbezeichnung